|  | Утверждена решением Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области от 30.03.2018 года № 17 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития транспортной  инфраструктуры

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы

Паспорт Программы

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области; Генеральный план Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития; - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы 2018-2028 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 9000,0 тыс. рублей. Финансирование из бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2028 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие транспорта общего пользования. 3. Развитие сети дорог поселения. 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

1.	Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области

В состав Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области входит один населенный пункт- пос. Пржевальское.

Общая площадь поселения составляет 618,0 га.

Административный центр городского поселения - пос. Пржевальское. Расстояние от пос. Пржевальское до районного центра – город Демидов- 45 км. В пос. Пржевальское имеет автобусная станция, далее с областным центром г. Смоленск.

Внешние связи Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в  Пржевальском городском поселении Демидовского района Смоленской области отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи  Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Пржевальского городского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- дороги местного значения, протяженностью  29,6 км,  из которых только 6,05  км имеют твердое покрытие,  23,55 км дорог грунтовые, а также протяженность освещенных дорог составляет  23,9  км.

Одной из основных проблем автодорожной сети Пржевальского городского  поселения Демидовского района Смоленской области является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню и требует дальнейшего совершенствования.

2.	Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области

В состав Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области входит 1 населенный пункт пос. Пржевальское.

Пос. Пржевальское сформирован застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главная улица и основные улицы в жилой застройке.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенном пункте на сегодняшний день проходят по дорогам, а также по центральной улице. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области

| № п/п | Наименование улиц поселения | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улица Набережная | 1,4 |
| 2. | Переулок Набережной | 0,3 |
| 3. | Улица Октябрьская | 0,7 |
| 4. | Улица Партизанская | 0,6 |
| 5. | Переулок Партизанский | 0,2 |
| 6. | Улица 1-го Мая | 0,4 |
| 7. | Улица Пролетарская | 0,4 |
| 8. | Улица Пржевальского | 1,1 |
| 9. | Улица Садовая | 1,1 |
| 10. | Переулок 2-ой Садовый | 0,2 |
| 11. | Переулок 1-вый Садовый | 0,2 |
| 12. | улица Слободская | 0,8 |
| 13. | Переулок Слободской | 0,6 |
| 14. | Улица Смоленская | 0,7 |
| 15. | Улица Советская | 1,8 |
| 16. | Переулок 1- ой Советский | 0,2 |
| 17. | Переулок 2 - ой Советский | 0,1 |
| 18. | Улица Советской Армии | 0,4 |
| 19. | Улица Совхозная | 1,0 |
| 20. | Переулок Совхозный | 0,6 |
| 21. | Улица Фирсова | 0,3 |
| 22. | Улица Заречная | 2,2 |
| 23. | Переулок Заречный | 0,45 |
| 24. | Переулок Озерный | 0,2 |
| 25. | улица Мирная | 0,7 |
| 26. | Переулок Мирный | 0,2 |
| 27. | улица Лазурная | 0,3 |
| 28. | Переулок Лазурный | 0,1 |
| 29. | Улица Соловьиная Роща | 0,4 |
| 30. | Улица Зеленая | 0,2 |
| 31. | Улица Коммунистическая | 0,7 |
| 32. | Переулок Коммунистический | 0,3 |
| 33. | Улица Петраковская | 0,4 |
| 34. | Переулок Петраковский | 0,1 |
| 35. | Улица Сосновая | 0,5 |
| 36. | Переулок Сосновый | 0,1 |
| 37. | Улица Хвойная | 0,4 |
| 38. | Улица Молодежная | 0,5 |
| 39. | Улица Курортная | 0,6 |
| 40. | Переулок Куриленко | 0,3 |
| 41. | Улица Школьная | 0,2 |
| 42. | Улица Базарная | 0,4 |
| 43. | Переулок Базарный | 0,3 |
| 44. | Улица 1-ая Больничная | 0,6 |
| 45. | Улица 2-ая Больничная | 1,0 |
| 46. | Переулок Больничный | 0,35 |
| 47. | улица Гуревича | 0,7 |
| 48. | Переулок Гуревича | 0,4 |
| 49. | Улица Демидова | 0,45 |
| 50. | Улица1 -ая Западная | 0,9 |
| 51. | Улица 2-ая Западная | 0,4 |
| 52. | Улица Карла Маркса | 0,4 |
| 53. | Улица Лесная | 0,6 |
| 54. | Переулок Лесной | 0,7 |
| 55. | Улица Мелиораторов | 0,45 |

Таблица 2. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 29,6 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 3 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточность искусственного освещения;

- недостаточность тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

3.	Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области

На территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселении на 2017 г. составляет   650 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пржевальского городского  поселения Демидовского района Смоленской области с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области предусмотрено:

- реконструкция и модернизация существующих дорог общего пользования, общей протяженностью  29,6 км;

- содержание и ремонт  дорог общего пользования, общей протяженностью 29,6 км.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Пржевальского городского поселения

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пржевальского городского поселения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | км | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | - | - | - | - | - | 1 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Пржевальского городского поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи деревень с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено реконструкция и модернизация улиц и дорог.

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| Наименование улиц | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Набережная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,4 | 1,4 |
| Пер. Набережный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,3 | 0,3 |
| Ул. Октябрьская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,7 | 0,7 |
| Ул. Партизанская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,6 | 0,6 |
| Ул. 1- ая Мая | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Ул. Пролетарская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. Пржевальского | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. Садовая | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,1 | 1,1 |
| Пер. 2-ой Садовый | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,1 | 1,1 |
| Пер. 1-ый Садовый | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Ул. Слободская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Пер. Слободской | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,8 | 0,8 |
| Ул. Смоленская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,6 | 0,6 |
| Ул. Советская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,7 | 0,7 |
| Пер. 1 - ый Советский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,8 | 1,8 |
| Пер. 2-ой Советский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Ул. Советской Армии | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,1 | 0,1 |
| Ул. Совхозная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Пер. Совхозный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,0 | 1,0 |
| Ул. Фирсова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,6 | 0,6 |
| Ул. Заречная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,3 | 0,3 |
| Пер. Заречный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,2 | 2,2 |
| Пер. Озерный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,45 | 0,45 |
| Ул. Мирная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Пер. Мирный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,7 | 0,7 |
| Ул. Лазурная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Пер. Лазурный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,3 | 0,3 |
| Ул. Соловьиная Роща | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,1 | 0,1 |
| Ул. Зеленая | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. Коммунистическая | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Пер. Коммунистический | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,7 | 0,7 |
| Ул. Петраковская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,3 | 0,3 |
| Пер. Петраковский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. Сосновая | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,1 | 0,1 |
| Пер. Сосновый | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,5 | 0,5 |
| Ул. Хвойная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,1 | 0,1 |
| Ул. Молодежная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. Курортная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,5 | 0,5 |
| Пер. Куриленко | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,6 | 0,6 |
| Ул. Школьная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,3 | 0,3 |
| Ул. Базарная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| Пер. Базарный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. 1-ая Больничная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,3 | 0,3 |
| Ул. 2-ая Больничная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,6 | 0,6 |
| Пер. Больничный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,0 | 1,0 |
| Ул. Гуревича | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,35 | 0,35 |
| Пер. Гуревича | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,7 | 0,7 |
| Ул. Демидова | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. 1-ая Западная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,45 | 0,45 |
| Ул. 2-ая Западная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,9 | 0,9 |
| Ул. Карла Маркса | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Ул. Лесная | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,4 |
| Пер. Лесной | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,6 | 0,6 |
| Ул. Мелиораторов | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,7 | 0,7 |
| Всего: |  | 29,6 | 29,6 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенный пункт, повышает плотность главной и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребности в АЗС и в СТО не имеется.

Так как в населенном пункте Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог  общей протяженностью 29,6  км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий по реализации Программы представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Перечень |
| --- |
| мероприятий по реализации Программы |
| № п/п | Программные мероприятия (инвестиционные проекты) | Ответственные исполнители | Источник финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Технико-экономи-ческие параметры объекта | Целевые индикаторы объекта |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Мероприятия по ремонту, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (дороги, мосты) |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пржевальского городского поселения | местный бюджет | 900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | Повышение качества улично- дорожной сети |
| 1.2. | Восстановление поврежденных участков асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | Администрация Пржевальского городского поселения | местный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| 2. Мероприятия по содержанию уличной дорожной сети |
| 2.1. | Проведение чистки дорог, полос отвода от снега | Администрация Пржевальского поселения | Местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 |  | Повышение качества улично- дорожной сети |
| 2.2. | Посыпка дорог в гололед ПГС | Администрация Пржевальского городского поселения | Местный бюджет | 400 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 |  | Повышение качества улично- дорожной сети |
| 2.3. | Грейдерование дорог | Администрация Пржевальского городского поселения | Местный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 3.1. | Освещение улично-дорожной сети | Администрация Пржевальского городского поселения | местный бюджет | 4200 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1400 | 1500 |  | Безопасность движения |
|  | ИТОГО: |  |  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1400 | 1500 |  |  |

6.1.	Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2018 - 2028 годы, составляет   9000,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2028 годы.

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети  Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области  показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таблице 7.

Таблица 6. Источники привлечения денежных средств на реализацию Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т. ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Пржевальского городского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 2400,00 | 0 | 0 | 2400,00 | 0 |
| 2 | Содержание дорог | 2400,0 | 0 | 0 | 2400,0 | 0 |
| 3 | Освещение | 4200,0 | 0 | 0 | 4200,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенного пункта поселения устойчивая;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

-повышение безопасности;

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры  Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Пржевальского городского  поселения Демидовского района Смоленской области базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.