Приложение к решению Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области от 27.02.2018г. №17

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области

на 2018 – 2027 годы

Паспорт программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Демидовского городского поселения Демидовского района

Смоленской области на 2018 – 2027 годы

| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области |
| Цели программы | цели Программы: - создание экономических и социальных условий динамичного развития Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса, расположенными на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области; - обеспечение доступности для населения систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | задачи Программы: - реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - строительство мусороперегрузочной станции мощностью 10 тыс.тонн. |
| Целевые показатели: | - обеспечение необходимым теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и очистки сточных вод; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 6,5% |
| Срок и этапы реализации программы | 2018-2027 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы требуемых капитальных вложений составляют: – 600 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области – 600 тыс. руб. В том числе по годам: 2018 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2019 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2020 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2021 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2022 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2023 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2024 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2025 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2026 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; 2027 г. всего – 60 тыс. руб. - средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области - 60 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - строительство мусороперегрузочной станции мощностью 10 тыс.тонн. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - целевым методом

По состоянию на 01.01.2017 года население Демидовского городского поселения Демидовского района  Смоленской области составляет 6405 человек, общая площадь жилищного фонда составляет 176,0 тыс. кв.м, в том числе муниципальный фонд – 3,8 тыс. кв.м.

Одним из приоритетов жилищной политики в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения предоставляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура ЖКХ, включает в себя теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

Общая протяженность канализационной линии  7,5 км., 5 канализационных насосных станций, очистные сооружения 500 м3 в сутки. Общая протяженность водопроводных сетей – 36 км.

Общее количество водоразборных колонок 50, общее водопотребление составляет 1,86 тыс. куб.м в  сутки.

Нужды населения и предприятий обеспечивают 4 артезианские скважины.

В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области забыта перерабатывающая промышленность, не организованна система сбора вторичных ресурсов, не оборудованы в поселении места для сбора вторичных ресурсов, не везде налажена система вывоза образующихся отходов, слабый контроль над их образованием. Это влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, негативное воздействие на здоровье человека.

Анализ существующего положения в ЖКХ показал, что несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений ситуация остается сложной.

В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость,  которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций  ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества услуг, улучшение экологической ситуации, реализацию мероприятий по благоустройству.

Основания для разработки программы: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон  от  30.12.2004  N  210-ФЗ  «Об основах   регулирования    тарифов    организаций коммунального комплекса», постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, Положение об Отделе городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

- Цели, задачи и целевые показатели Программы

Основные цели Программы:

- создание экономических и социальных условий динамичного  развития Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых  организациями  коммунального комплекса расположенными на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области;                         
         - обеспечение доступности  для  населения  систем коммунальной инфраструктуры.       
Задачи Программы:

- реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;                 
  - строительство  мусороперегрузочной станции мощностью 10 тыс.тонн.

Водоснабжение и водоотведение.

Технические характеристики объектов коммунальной инфраструктуры Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

Таблица 1

| N п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего по городскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Протяженность водопроводных сетей | км. | 36,0 |
| 1.1.1. | В т.ч. требуют замены | км. | 16,039 |
| 1.2. | Износ водопроводных сетей | % | 90 |
| 1.3. | Подано воды в сеть | тыс. куб. м. год | 257,0 |
| 1.4. | Отпущено воды всем потребителям | тыс. куб. м год | 155,0 |
| 1.5. | В т.ч. населению | тыс. куб. м год | 132,0 |
| 2. | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Протяженность канализационной линии | км | 7,5 |
| 2.2 | канализационные насосные станции | шт | 5 |
| 2.3 | очистные сооружения 500 м3 в сутки. | М3 | 500 |
| 2.4 | водопотребление составляет в сутки. | т.куб.м | 1,86 |

Обеспечение населения холодной  в достаточном количестве является одной из основных задач. Согласно существующей схеме водоснабжения вода питьевого качества добывается из подземных источников.

Система водоснабжения Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  включает в себя:

- 4 артезианских скважин;

- 4 водонапорных башни;

- 36 км. водопроводных сетей

#### Таблица 2

| Инженерный объект | Трубы на сетях |
| --- | --- |
|  | диаметр | протяженность, км | износ, % |
| Водопроводные сети | до 200 | 36,0 | 90 % |

На водопроводных сетях установлено 85 пожарных гидрантов и  50 уличных водоразборных колонок. Водоразборные колонки установлены при строительстве централизованных сетей. Частые поломки колонок приводят к прекращению водоснабжения населения и непроизводительным потерям в сети.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг в городском  поселении возможно только с программно-целевым методом.

Общая протяженность канализационных линий 7,5 км, 5 канализационных насосных станций. На территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области имеется двое очистных сооружений:

- Очистные сооружения при школе – интернат, расположенной по ул. Гуреевская. Данные ОС обслуживают только школьные здания, их мощность составляет 100 м3/сутки.

- Очистные сооружения на ул. Нахаевская, мощностью 500 м3/сутки.

Теплоснабжение.

Многоквартирные жилые дома городского поселения переведены на  индивидуальное газовое отопление.

Два многоквартирных жилых  дома отапливаются от коллективных  теплогенераторных на природном газе, принадлежащих Демидовскому городскому поселению Демидовского района Смоленской области.

Строительство  мусороперегрузочной станции.

В результате сложившейся экологической обстановки в Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области необходимо строительство  мусороперегрузочной станции мощностью 10 тыс. тонн.  Преимущества использования мусороперегрузочной станции:

- существенное снижение расходов на транспортировку ТБО;

- более эффективное использование мусоровывозящей техники;

- снижение нагрузки на экологию за счет снижения вредных выбросов.

Срок выполнения Программы: 2018-2027 годы. Программа является долгосрочной и подлежит корректировки по мере необходимости.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить жителей Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг, поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, сократить ежегодные потери энергоресурсов.

3.  Перечень Программных мероприятий.

Перечень Программных мероприятий представлен в приложении  к настоящей Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области.

Объем финансирования программы составляет:

– 600 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области – 600 тыс. руб.

В том числе по годам:

2018 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2019 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2020 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2021 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2022 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2023 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2024 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2025 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2026 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.;

2027 г. всего – 60 тыс. руб.

- средства бюджета  Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области  - 60 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5.Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Отделом городского хозяйства Администрации  муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

- объемы финансирования Программы на 2018-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год;

- заключение договоров на выполнение работ;

- осуществление контроля и приемки выполненных работ;

- финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации Программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (редакция от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль  за ходом реализации Программы и достижение конечного результата осуществляется Отделом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел городского хозяйства Администрации  муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, который несет ответственность за целевое и эффективное расходование денежных средств.

Реализация, предусмотренных Программой мероприятий, осуществляется на основе заключенных договоров между заказчиком, в лице Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области и исполнителем, определенным в соответствии с Федеральным  законом  от 05.04.2013 №44-ФЗ (редакция от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Приложение 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Демидовского городского   поселения Демидовского района  Смоленской области  на 2018-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| N п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Исполнитель | Сроки реализации |  | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. | 2020 тыс. руб. | 2021 тыс. руб. | 2022 тыс. руб. | 2023 тыс. руб. | 2024 тыс. руб. | 2025 тыс. руб. | 2026 тыс. руб. | 2027 тыс. руб. |
| 1 | Мероприятие 1: Реконструкция водопроводно – канализационной сети и объектов водоснабжения и водоотведения в г. Демидов Смоленской области. Цель: создание экономических и социальных условий динамичного развития Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса расположенными на территории муниципального образования Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области |
| 1.1. | Реконструкция главной канализационной насосной станции по ул. Кузнецова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2018-2027 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Реконструкция канализационной напорной сети от д. 147Б по ул. Руднянской до д. 141 по ул. Матюшова | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2018-2027 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | Реконструкция канализационной насосной станции по адресу: г. Демидов, ул. Руднянская, возле д. 147Б | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2018-2027 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4. | Строительство водонапорной башни по ул. Комсомольская | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2018-2027 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого: | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2. | Мероприятие 2: Строительство мусороперегрузочной станции мощностью 10 тыс. тонн по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Нахаевская, 650 м северо-западнее д. 58. Цель: обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры. |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции мощностью 10 тыс.тонн по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Нахаевская, 650 м северо-западнее д. 58. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2018-2027 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 | Строительство мусороперегрузочной станции мощностью 10 тыс.тонн по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Нахаевская, 650 м северо-западнее д. 58. | Бюджет Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области | 2018-2027 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого: | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |